ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

( Αρ.απόφασης Αναπληρωτή Διοικητή  Ορισμού Επιροπής Σύνταξης Τεχνικών

προδιαγραφών     2424/23/06/2017 ).

- ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ :

- ΓΕΝΙΚΑ:

1.Σύγχρονης τεχνολογίας στερεάς και ανθεκτικής κατασκευής κατάλληλη για νοσοκομειακή χρήση

2  Λειτουργία υπό τάση δικτύου 230V/50Hz.

3.Να υπόκειται στους Ευρωπαϊκούς και διεθνείς γενικά κανονισμούς λειτουργίας και ασφαλείας, οι οποίοι θα κατονομάζονται.

4.Να αποτελείται από τα κατωτέρω αναφερόμενα επιμέρους παρελκόμενα: Μετά την παραλαβή, θα εκπαιδευτούν γιατροί και τεχνικοί του Νοσοκομείου,  στην χρήση και συντήρηση αντίστοιχα. Ο χρόνος έναρξης της εκπαίδευσης και η διάρκεια της, θα καθορισθούν εγγράφως προς τα άμεσα ενδιαφερόμενα Τμήματα, πριν την λήξη.

α.	Οδοντιατρική έδρα.

β.	Τράπεζα εργαλείων

γ.	 Σκιαλυτικός προβολέας			*

δ.	 Πτυελοδοχείο.			*

ε.	 Μονοπολική ηλεκτροχειρουργική διαθερμία.				*

ζ.          Ψηφιακός δονητής αμαλγάματος			*

η.	 Αυτόματος αυτόκαυστος κλίβανος κατηγορίας class B

θ.          Ακτινογραφικό

5.    Να είναι λειτουργική παρέχοντας άνεση και ευκολία χειρισμών.

6.Οι ζητούμενες επιδόσεις, αποδόσεις και δυνατότητες γενικά των επιμέρους παρελκομένων της μονάδος, θα πρέπει απαραιτήτως να πιστοποιούνται με ξενόγλωσσα φυλλάδια του κατασκευαστή οίκου.

7.Η όλη εγκατάσταση και έλεγχος καλής λειτουργίας βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον Προμηθευτή, με τις υποδείξεις του οποίου η Τεχνική μας Υπηρεσία θα εξασφαλίσει τις απαιτούμενες παροχές σε αναμονή, (ρεύμα - νερό - αποχέτευση).

8.Προϋπόθεση αξιολόγησης των προσφορών, αποτελεί η κατάθεση φύλλου συμμόρφωσης, εις το οποίο θα απαντάται με κάθε λεπτομέρεια, (όχι μονολεκτικά), και με την σειρά που αναφέρονται όλα τα αιτήματα των τεχνικών μας προδιαγραφών. Όπου ζητείται ή κρίνεται απαραίτητη η αναδρομή στα ξενόγλωσσα φυλλάδια προς απόδειξη ζητουμένων στοιχείων, αυτή θα γίνεται με σαφή αναφορά στην σελίδα και παράγραφο του φυλλαδίου, όπου εμπεριέχονται τα στοιχεία αυτά.

3 .  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :

1.	Οδοντιατρική έδρα.

Ηλεκτροϋδραυλικής λειτουργίας, αθόρυβη.

Η έδρασή της θα γίνεται απ' ευθείας στο δάπεδο, χωρίς ιδιαίτερη υποδομή.

Στερεάς και ανθεκτικής κατασκευής, σταθερής και ασφαλούς λειτουργίας για κάθε δυνατή θέση που δύναται να λάβει. Να αναφερθεί το μέγιστο φορτίο που δύναται να δεχθεί στη θέση μέγιστης ανύψωσης.

Το τμήμα κατάκλισης του ασθενούς να έχει ανατομική σχεδίαση έτσι ώστε να εξασφαλίζει άνεση και ασφάλεια στον ασθενή.

Να διαιρείται σε δύο τουλάχιστον μέρη, (πλάτη - λεκάνη, πόδια).

Να είναι καλυμμένο με ανθεκτικό σε μηχανικές ή χημικές καταπονήσεις, πλαστικό δέρμα αρίστης ποιότητος, χωρίς ραφές ει δυνατόν, που θα περιλαμβάνει στήριγμα κεφαλής και βραχιόνων, (ο ένας κινητός).

Τα γυμνά μεταλλικά μέρη, θα είναι ισχυρώς επιχρωμιωμένα ή βαμμένα με ειδική, ανθεκτική βαφή.

Έδρα με  μνήμες και ιδιαίτερα αθόρυβο σύστημα κίνησης. Να εκτελεί τις κινήσεις:

α.Από όρθια στάση πλάτης (90) έως πλήρη οριζοντίωση (180).

β.Trendelemburg.

γ.Το ελάχιστο ύψος στο οποίο μπορεί να κατέβει να είναι πολύ χαμηλό βοηθώντας την πρόσβαση της ακόμα και από ανθρώπους με κινητικές δυσκολίες

δ.Μέγιστο ύψος περί τα 80 cm.

Όλες οι αναφερόμενες κινήσεις να ελέγχονται από ποδοδιακόπτη .

Κάθισμα ιατρού ιδίου χρώματος με την έδρα. Μοχλός για ρύθμιση σε ύψος και ανεξάρτητη ρύθμιση της πλάτης.

β.	Τράπεζα εργαλείων

Να φέρεται επί πολύσπαστου βραχίονα.

Επαρκών διαστάσεων ώστε να είναι άνετη η τοποθέτηση των σετ εργαλείων.

Οι επιφάνειες να είναι λείες και στρογγυλεμένες, από ανθεκτικό υλικό στις μηχανικές και χημικές καταπονήσεις. Η πρόσοψη της ταμπλέτας η οποία διαθέτει τις θέσεις των κοπτικών να αποσπάται και να αποστειρώνεται θερμικά.

Τέσσερις τουλάχιστον γραμμές κοπτικών εργαλείων, έτοιμες προς χρήση.

Ο βραχίονας να εδράζεται απ' ευθείας, ή μέσω ισχυρών ανθεκτικών συνδέσμων, επί της οδοντιατρικής έδρας ώστε να παρακολουθεί τις κινήσεις της.

Ηλεκτροκίνητη, με διακόπτες αφής που θα εκτελεί, (ανεξάρτητα τις έδρας), όλες τις κινήσεις, (άνω-κάτω, δεξιά - αριστερά, περιστροφή ει δυνατόν).

Η προεπιλεγμένη θέση να σταθεροποιείται εκ του ασφαλούς από κατάλληλη διάταξη φρένων ακινητοποίησης.

Να διαθέτει απαγορευτική διάταξη αναρρόφησης ‘spray’.

Επί αυτής και σε κατάλληλα εργονομικά σημεία, να είναι τοποθετημένα:

α.	Αερότορ μιας θέσης με φώς και ταχυσύνδεσμο

αριθμός στροφών χωρίς φορτίο, τουλάχιστον 300.000 έως 450.000 ανά λεπτό

ικανοποιητική ροπή στρέψης, αποτελεσματικό σύστημα ψύξης και μεγάλη αντοχή σε παρατεταμένη χρήση

να προσφερθεί με δύο πλήρης γωνιακές χειρολαβές κατασκευασμένες από ειδικό ανθεκτικό ανοξείδωτο κράμα μετάλλων με ευκολία προσθαφαίρεσης

β.	Μικρομότορ μιας θέσης

αριθμός στροφών, τουλάχιστον 700 έως 35.000 ανά λεπτό

επιλογή δεξιάς ή αριστερής φοράς

να προσφερθεί με δύο πλήρεις γωνιακές χειρολαβές και μία ευθεία χειρολαβή, με δυνατότητα εσωτερικού ‘spray’, κατασκευασμένες από ειδικό ανθεκτικό ανοξείδωτο κράμα μετάλλων με ευκολία προσθαφαίρεσης

γ.	Αερο-ύδροσύριγγα

λειτουργία με αέρα, νερό (ζεστό-κρύο) και ‘spray’

αποστειρώσιμο ακροφύσιο σε κλίβανο.

δ.	Συσκευή φωτοπολυμερισμού

μικρών διαστάσεων και βάρους, στερεάς και ανθεκτικής κατασκευής.

να είναι τοποθετημένη επί της μονάδας από την οποία και θα ελέγχεται.

έτοιμη προς χρήση.

ε.	Ποδοδιακόπτης.

όλες οι εργασίες που σχετίζονται με μικρομότορ και αερότορ θα ελέγχονται από κατάλληλο ποδοδιακόπτη.

Δοκιμαστής ζωτικότητας πολφού με μπαταρία η ρεύμα

10.    Ενδοστοματική κάμερα. Ενδοστοματική κάμερα υψηλής ανάλυσης με λεπτή χειρολαβή για λήψη εικόνων ακόμα και στα πιο δύσκολα σημεία ,με πολλαπλές εξόδους (για σύνδεση σε, οθόνη TV και Η/Υ),με αυτόματη ρύθμιση της φωτεινότητας, μεγάλο βάθος πεδίου και αυτόματη εστίαση. Τηλεχειριστήριο και ποδοδιακόπτη. Οθόνη LED 20 “  (19-21 inches ) για προβολή των εικόνων εγκατεστημένη στο μπράτσο του προβολέα.

γ.	Σκιαλυτικός προβολέας

1.	Λειτουργία υπό τάση δικτύου 230V/50Hz, μετασχηματιζόμενη μέσω κατάλληλης διάταξης σε χαμηλή DC για φωτιστική χρήση.

2.	Να φέρεται επί πολύσπαστου ει δυνατόν βραχίονα.

3.	Ο βραχίονας να εδράζεται απ' ευθείας, ή μέσω ισχυρών ανθεκτικών συνδέσμων, 	επί της οδοντιατρικής έδρας ώστε να παρακολουθεί τις κινήσεις της.

4.	Να εκτελεί όλες τις κινήσεις, (άνω-κάτω, δεξιά-αριστερά, ρύθμιση γωνίας 	πρόσπτωσης δέσμης κλπ).

5.	Η επιλεγμένη θέση να σταθεροποιείται από κατάλληλη διάταξη.

6.	Η δέσμη φωτός να προσομοιάζει με αυτό της ημέρας, με ικανοποιητική     ένταση σε προκαθορισμένη εστιακή απόσταση και πολύ καλή σκιαλυτικότητα. Να δοθούν λεπτομερή τεχνικά στοιχεία. με μεταβλητή φωτεινότητα σε 2 διαβαθμίσεις και με λευκό φώς (5.500 βαθμοί Kelvin).

7.	Η παραγόμενη υπέρυθρη ακτινοβολία να απορροφάται από ειδικά φίλτρα, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 90 %.

δ.	Πτυελοδοχείο

Να εδράζεται απ' ευθείας, ή μέσω ισχυρών ανθεκτικών συνδέσμων, επί της οδοντιατρικής έδρας και στο αριστερό της. με ελεγχόμενους χρόνους λειτουργίας του ποτηριού του ασθενούς και της λεκάνης έκπλυσης και ενεργοποίηση και από τις δυο ταμπλέτες.

Να περιστρέφεται περί έκκεντρου άξονα, σταθεροποιούμενο σε επιλεγμένη θέση.

Να έχει σχήμα κατά προτίμηση κυκλικό με λείες επιφάνειες, ανθεκτικό υλικό κατασκευής σε οξειδώσεις και χημικά, και εσωτερική διάμετρο λεκάνης τουλάχιστον 20 cm.

Να φέρει βάση στήριξης ποτηριού και διακόπτες:

α.	πλήρωσης του ποτηριού

β.	έκπλυσης της λεκάνης

Να φέρει διάταξη τροφοδοσίας κατ' επιλογή με φυσιολογικό ορό ή αντισηπτικό υγρό.

Να διαθέτει ισχυρή, αυτόματη σιελαντλία με δυνατότητα ανάστροφης ροής για καθαρισμό και διαχωριστή λυμάτων με βαλβίδα αντεπιστροφής.

Αποστειρώσιμο κύκλωμα σωληνώσεων πτυελοδοχείου - ποτηριού.

ε .    Μονοπολική ηλεκτροχειρουργική διαθερμία

Τα ηλεκτρόδια να καλύπτουν όλες τις ανάγκες τόσο σε μίας χρήσεως όσο και σε πολλαπλών χρήσεων.

Οι διαμορφώσεις λειτουργίας να είναι οι , CUT ( τομή), COAG BLEND ( αιμόσταση) και MICRO (μικροαιμόσταση), οι οποίες να επιλέγονται από πλήκτρα αφής στην πρόσοψη. Να διαθέτει συναγερμό υπερθέρμανσης και ενεργοποίηση από ποδοδιακόπτη.

Να διατίθεται με χειρολαβή μίας χρήσης KIRKY, ποδοδιακόπτη, ουδέτερο ηλεκτρόδιο σε σχήμα πλάκας ,σετ 6 ηλεκτροδίων αποστειρούμενα σε αυτόκυαστο με διάμετρο 2.4 mm, και μήκος 5 cm καικαλώδιο τροφοδοσίας 2 m(περίπου Shuko.

Η πλήρης ηλεκτρική απομόνωση ανάμεσα στον ασθενή και την συσκευή και η πλήρης εναρμόνιση με τα σχετικά διεθνή πρότυπα να εγγυώνται την πλήρη ασφάλεια στην χρήση.

Τεχνικές προδιαγραφές:

α.       Μέγιστη έξοδος ενέργειας σε διαμόρφωση: CUT 50W/400 ohm, COAG 40W/400 ohm,

BLEND 45W/400 o

β.  Συχνότητα λειτουργίας: 600 KHz +/- 10%

γ.   Τροφοδοσία : 115/230 V - 50/60 Hz switchable, κατανάλωση ισχύος : 90 VA.ζ.     Ψηφιακός δονητής αμαλγάματος

δ.   Ψηφιακός δονητής με οθόνη, μνήμη 10 (περίπου) διαφορετικών προγραμμάτων για όλων των ειδών τις κάψουλες αμαλγάματος, συνθετών ρητινών αθόρυβος, να ελέγχεται από microprocessor.

ε.     Αυτόματος αυτόκαυστος κλίβανος class B

- Χαρακτηριστικά:
Αυτόματος αυτόκαυστος κλίβανος κατηγορίας class B με 3πλό προκενό, με
 8 (τουλάχιστον) προγράμματα αποστείρωσης, δεξαμενή νερού χωρητικότητας 4 περίπου λίτρων τόσο για το καθαρό όσο και για το χρησιμοποιημένο. Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος και νερού. Περιστρεφόμενο σύστημα συγκράτησης δίσκων το οποίο δέχεται συνολικά 5 δίσκους ή τρείς κασέτες εργαλείων
Με φωτεινή οθόνη και φιλικό πρόγραμμα χρήσης, με  ασφαλής σύστημα κλειδώματος της πόρτας,μεσύστημα ελέγχου της πίεσης και βαλβίδα ασφαλείας.
Σύστημα αυτοδιάγνωσης των βλαβών με αντίστοιχες ενδείξεις στην οθόνη
Σύστημα στεγνώματος ανάλογα με το είδος του υλικού ώστε να στεγνώνει γρήγορα και να διατηρεί την ξηρότητα του.

- Τεχνικά στοιχεία:

- Τροφοδοσία：AC230v ± 22V 50Hz ± 1Hz,Ισχύς ：περίπου 2000W, θερμοκρασίες αποστείρωσης：121 oC，134 oC, όγκος θαλάμου περίπου 18 λίτρα

- Πλεονεκτήματα για όλο το σύστημα, πέρα των ζητουμένων, μπορούν να αναφερθούν και θα αξιολογηθούν οικονομοτεχνικά.

11      ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ

Το ακτινογραφικό μηχάνημα να  διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:
· Τάση λειτουργίας 230V· Ακτινολογική λυχνία με μικρή κυρία εστία 
· Κεφαλή με κυλινδρικό κώνο με εστιακή απόσταση μεγαλύτερη από 20εκ, για την εφαρμογή της τεχνικής του παράλληλου κώνου
· Ακτινολογική λυχνία που παρέχει ακτινοβολία υψηλής διεισδυτικότητας με ρυθμιζόμενη τάση λειτουργίας στα 70KV-7mA
·Ελάχιστη ολική διήθηση με 1,5 έως 2 mmAl
· Διαρροή ακτινοβολίας όσο το δυνατόν όχι μεγαλύτερη από 100mR/ώρα σ σε απόσταση ενός μέτρου από το πίσω μέρος.
· Δυνατότητα διακύμανσης του χρόνου ακτινοβόλησης από 0.06 έως 3,20 sec
· Διαθέτει αυτόματο ηλεκτρονικό χρονοδιακόπτη
·Διαθέτει οπτικό και ηχητικό σήμα κατά τη διάρκεια εκπομπής της ακτινοβολίας
·Διαθέτει αυτόματη επιλογή των στοιχείων λήψης ανάλογα με τον σωματομετρικό τύπου του ασθενούς, την ευαισθησία του φιλμ και την περιοχή ακτινοβόλησης
· Είναι επιτοίχειο με πολύσπαστο βραχίονα και μηχανισμό που εξασφαλίζει απόλυτη σταθερότητα της κεφαλής
· Η κεφαλή του ακτινολογικού μηχανήματος έχει ικανότητα περιστροφής 360 μοιρών
· Η κεφαλή έχει το μικρότερο δυνατό μέγεθος και βάρος ώστε η σκόπευση να καθίσταται ευχερής

12     ΕΓΓΥΗΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ.

- Εγγύηση όπως αυτή προβλέπεται από την γενική διακήρυξη.

- Η ανταπόκριση, για κάθε κλήση βλάβης, θα πραγματοποιείται εντός 24ώρου το αργότερο.

- Μετά την παραλαβή, θα εκπαιδευτούν γιατροί και τεχνικοί του Νοσοκομείου,  στην χρήση και συντήρηση αντίστοιχα. Ο χρόνος έναρξης της εκπαίδευσης και η διάρκεια της, θα καθορισθούν εγγράφως προς τα άμεσα ενδιαφερόμενα Τμήματα, πριν την λήξη   της εγγύησης.  λειτουργίας και τεχνικής φροντίδας (service manuals).

- Η κάλυψη των μηχανημάτων σε εξαρτήματα και ανταλλακτικά θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δεκαετής, με αποδεδειγμένη εξ αρχής παρακαταθήκη.

Η   προσφορά   οπωσδήποτε   πρέπει   να   συνοδεύεται   από   τα   ακόλουθα,   που   θα αποδεικνύονται με την προσκόμιση αντιγράφων των αντίστοιχων πιστοποιητικών:

Το ανωτέρω είδος να διατίθεται από αποκλειστικό αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ ISO 9001/00   και ΙSΟ 13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Τ.Π. οικ./1348/04.

Να υποβληθεί Πιστοποιητικό Εναλλακτικής Διαχείρισης με το οποίο να βεβαιώνεται ότι   ο    συμμετέχων    στον    διαγωνισμό    προμηθευτής   υπάγεται    σε    πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ. 1 1 7/2004(ΦΕΚ 82 Α) και Π.Δ.

15/2006 (ΦΕΚ 12 Α). Να διαθέτει πιστοποίηση κατά CE mark

Βεβαίωση από τον κατασκευαστικό οίκο εγγύησης καλής και ασφαλούς λειτουργίας. Βεβαίωση από τον προμηθευτή 15ετούς κάλυψης σε συντήρηση και ανταλλακτικά. Εγγύηση από τον προμηθευτή καλής λειτουργίας του προσφερόμενου εξοπλισμού για   2 τουλάχιστον έτη, η οποία θα αρχίζει από την ημερομηνία που το μηχάνημα τίθεται
σε λειτουργία και η εταιρεία έχει εκπληρώσει όλες τις προδιαγραφές και στην οποία θα   περιλαμβάνονται    όλες   οι   επισκευές,    αντικαταστάσεις   ανταλλακτικών και αναλωσίμων χωρίς καμία επιβάρυνση (εκτός των περιπτώσεων βλαβών για τις οποίες υπάρχει η υπαιτιότητα  του χρήστη).

Βεβαίωση    από   τον   Προμηθευτή   ότι   διαθέτει   εξειδικευμένο   τμήμα   τεχνικής υποστήριξης με την ανάλογη τεχνογνωσία και δυνατότητες αποκατάστασης βλαβών άμεσα (το πολύ εντός 24ώρου) και ότι διαθέτει ανταλλακτικά για 15 τουλάχιστον έτη στην Ελλάδα. Βεβαίωση για τη δυνατότητα επίδειξης του μηχανήματος παρουσία ενός Ιατρού - χρήστη και ενός τεχνικού του Νοσοκομείου.

Η παράδοση του μηχανήματος πρέπει να γίνει στο χώρο του νοσοκομείου και ο χρόνος παράδοσης να μην είναι μεγαλύτερος από 90 ημέρες.

Ο προμη                    Ο προμηθευτής πρέπει ναπαραδώσει φυλλάδια οδηγιών χρήσης και συντήρησης στην Ελληνική                     Ελληνική και Service Manual. H συμόρφωση αυτή είναι καθοριστική για την υπογραφή  πρωτοκόλ                     πρωτοκόλλου  παραλαβής.

ευτής πρέ                             Η  Επιτροπή Σύνταξης  Τεχνικών Προδιαγραφών

1.   ΜΠΟΛΚΑΣ        ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

2.   ΛΙΤΗΤΑΡΗΣ       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

3    ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ    ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ